|  | POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ | Laboratorium Biomateriały ĆWICZENIE Nr 5 |
| --- | --- | --- |
| Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska | Opracował: dr hab. inż. Mariusz Walczak, prof. PL |

- Temat ćwiczenia: Stopy niklu i metali szlachetnych dla stomatologii.

- Cel ćwiczenia: Identyfikacja struktury stopów niklu oraz metali szlachetnych dla stomatologii na postawie obserwacji mikroskopowych. Określenie zależności między budową strukturalną a właściwościami materiałów.

III.	Ważniejsze pytania kontrolne:

- Rodzaje stopów niklu dla stomatologii.

- Rola i wpływ berylu w stopach Ni.

- Właściwości stopów niklu.

- Amalgamaty – rodzaje, właściwości fizyczne, zalety i wady, przykłady nazw handlowych.

- Stopy złota, skład, właściwości, podział ze względu na właściwości mechaniczne

- Stopy palladu (właściwości i przykłady).

IV.	Literatura uzupełniająca:

- Leda H. Materiały inżynierskie w zastosowaniach biomedycznych. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012

- Walczak M.: Wpływ wybranych zabiegów technologicznych na trwałość użytkową układów metal-ceramika stosowanych w protetyce stomatologicznej, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014

- Surowska B., Biomateriały metalowe oraz połączenia metal-ceramika w stomatologii, Wyd. Uczelniane PL, Lublin 2009

V.	Przebieg ćwiczenia:

  - Materiały i urządzenia do badań

- Zestaw zgładów metalograficznych stopów kobaltu.

- Mikroskop metalograficzny.

- Mikroskop SEM z detektorem EDS (Phenom ProX, Phenom-World)

- Instrukcja obsługi mikroskopu.

- Atlas mikrostruktur stopów kobaltu

2.	Przebieg badań

Przed rozpoczęciem ćwiczenia student obowiązkowo zapoznaje się z zaleceniami instrukcji BHP. Prowadzący zajęcia sprawdza opanowanie wiadomości podanych w instrukcji BHP i znajomość problematyki badawczej. Po dopuszczeniu do realizacji ćwiczenia należy wykonać następujące czynności:

  - W przypadku korzystania z mikroskopu metalograficznego: włączyć oświetlenie mikroskopu i posługując się instrukcją obsługi sprawdzić jego działanie. Sprawdzić dobór powiększenia.

  - W przypadku korzystania z mikroskopu SEM, dobrać holder dedykowany dla materiałów przewodzących. Na stolik nakleić taśmę węglową (lub krążek) i dopiero badaną próbkę. Następnie umieścić holder w mikroskopie zachowując bezpieczną odległość pomiędzy umieszczana próbką a obudowa komory mikroskopu.

  - Przeprowadzić obserwację struktur wszystkich zgładów metalograficznych znajdujących się w zestawie oraz ich identyfikację na podstawie atlasu mikrostruktur.

  - Narysować w sprawozdaniu struktury stopów kobaltu wskazane przez prowadzącego zajęcia, uwzględnić punkty pomiarowe z ewentualnej analizy EDS.

3.	Opracowanie wyników badań i sprawozdania

  - Cel badań, przedmiot badań.

  - Krótka charakterystyka badanych materiałów.

  - Rodzaj mikroskopu i jego wyposażenie.

  - Rysunki obserwowanych struktur i ich charakterystykę.

  - Analiza wyników badań i wnioski dotyczące związków między budową strukturalną a właściwościami materiałów.

4.	Materiały uzupełniające

4.1. Atlas mikrostruktur stopów niklu i metali szlachetnych.